## Slide 1: Sembcorp ETE – Nueva Planta de Tratamento La Cadellada
Colina (R.M.), Chile
Terça-feira, 07 de Maio de 2019
Relatório da Missão do PNQS ao CHILE 2019
Notes: <number>

## Slide 2: Grupo 3
Sr. Leitor, em caso de dúvida sobre esse relatório, entre em contato com algum dos relatores acima,
informando os propósitos.
Nome | Empresa | Email
Marlene Marreiro de Oliveira | SABESP MCI | mmarreiro@sabesp.com.br
Amarildo Miguel | SABESP MCS | ammiguel@sabesp.com.br
Márcio G. Oliveira | SABESP MS | marciogo@sabesp.com.br
Juliana Almeida Dutra | DEEP | juliana@deepessoas.com.br
Adalcir Rodrigues da Silva | CORSAN/SURLIT | adalcir.silva@corsan.com.br
Valdênio José Hora Freitas | DESO - GCSU | valdenio@deso-se.com.br
Notes: <number>

## Slide 3: Grupo 3
Da esquerda para direita: Adalcir, Valdênio, Juliana, Márcio, Marlene e Amarildo
Notes: <number>

## Slide 4: Apresentadores/Contatos
Rodrigo Gonzalez
Técnico de Operação
Notes: <number>

## Slide 5
Informações sobre a organização e local visitado
Empresa subsidiária de Sembcorp, um grupo com base em Singapura, operações em nível global, no Chile desde 2010. Possui 9 plantas no Chile.
A planta tem como principal propósito tratar o esgoto de Colinas e Batuco. Esta planta tem uma característica muito particular que determinou seu desenho e forma de operar, pois o efluente que a planta trata desagua em um banhado que é importante pela manutenção da diversidade de fauna e flora. Isso determinou os parâmetros de redução de fósforo e nitrogênio.
A construção começou em 2014, entrando em operação em junho de 2017. É a mais avançada em termos tecnológicos na América Latina. Tem capacidade para 330 l/s, na segunda fase chegará a 526 l/s. Investimento: 25 milhões de dólares.
Notes: <number>

## Slide 6
Informações sobre a organização e local visitado
A segurança é a prioridade número um, priorizada em todos os processos pela empresa. Há uma preocupação com a saúde das pessoas, o meio ambiente e a integridade física da organização.
Chove nesta região nada mais que 300mm ao ano. A planta atende a 40 mil ligações, 160 a 200 mil habitantes. Em Colina a concessão é deles e recebem na conta de água referente a 80% do volume de água. Batuco é remunerado pela municipalidade e a medição se dá de forma centralizada. Consumo médio de 20m³ a 25m³.
Caso o volume de água de chuva seja alto e comprometa a qualidade do esgoto, pode ser usada uma compensação com metanol.
Notes: <number>

## Slide 7
Informações sobre a organização e local visitado
A planta tem um único sistema de bombeamento na chegada. Na chegada da elevatória tem um sistema de bypass de emergência e deságua na lagoa de contenção, com capacidade de reservação de 72 horas. Após a normalização do sistema a água que está na lagoa é encaminhada para tratamento.
Etapas do processo de tratamento: retirada de areia, gordura e sólidos; em seguida estanque para duas recirculações – a primeira é a externa e depois a interna.
Controle de odor: captação por meio de tubulação, que encaminha para um container com madeira de pinos como meio filtrante e bactérias que consomem o ácido sulfúrico através do processo anaeróbico.
Notes: <number>

## Slide 8
Informações sobre a organização e local visitado
Secagem do lodo: instalação de um projeto piloto para a secagem do lodo. Sai de 75% já seco e chegam a 6% de umidade no verão, utilizando de 6 a 3 meses no processo. Hoje vai para o aterro e energia e no futuro vai para a agricultura.
Uma partícula de lodo que entra no processo demora 25 dias para sair, já digerido e estabilizado. Planta faz estabilização do lodo e ele desidratado não tem mal cheiro.
DBO de entrada 250mg/litro e sai 35mg/litro. Capacidade 21mil m³.
A relação com a população do entorno: portas abertas para a população, coleta de fossa trazido pela municipalidade até a estação.
Utiliza sopradores. Centrífugas de secagem de lodo.
CCO
Notes: <number>

## Slide 9
Informações sobre a organização e local visitado
Toda a operação e automatizada. 11 pessoas na equipe.
Não recebe esgoto de indústria, só se for da concessão, neste caso coleta amostra e faz aprovação.
Índices: Fósforo a normativa é de 2ppm e a estação tem uma eficiência de 0,5ppm. Nitrogênio entra com 80ppmou 90ppm e termina com 4ppmou 5ppm
A legislação chilena exige a desinfecção do efluente tratado. Nesta planta é utilizado hipoclorito de sódio.
Possui gerador de energia backup.
Notes: <number>

## Slide 10
Lições aprendidas
Qualidade da interação da planta com a diversidade ambiental e social do entorno
Em nenhum local da planta visitada exalava odor significativo de esgoto (zona residencial encostada)
Capacidade de redução dos níveis de fósforo e nitrogênio
Notes: <number>

## Slide 11: Painel de Fornecedores
Santiago, Vitacura
Terça-feira, 07 de Maio de 2019
Relatório da Missão do PNQS ao CHILE 2019
Notes: <number>

## Slide 12: Apresentadores/Contatos
Inecom: Alejandro Bontes / abontes@inecon.net rreyes@seincochile.com
Wetland: Alejandra Ganter / alejandra.ganter@wetland.cl
Alcia: John Núñez / jnunez@grupoalcia.cl
Itron: ccm@itron.com
Notes: <number>

## Slide 13
Valor Percebido
Inecon
MVI: Modelos de visualização interativa. Business intelligence está transformando a forma como as informações são gerenciadas. Visão do problema inserida na ferramenta de gestão
Wetland
Soluções inovadoras compactas para tratamento em empreendimentos e pequenas comunidades. Inteligência probabilística do método de tratamento de esgoto (remove matéria orgânica, fósforo e nitrogênio).
Alcia
Prestação de serviços na área de saneamento e tecnologia de informação para aumentar faturamento e arrecadação. 47% do marketing share do Chile.
Itron
Gestão de perdas por setorização – DMA/DMC. Reduzir a perda de água independente da etapa em que se encontra a perda.
Notes: <number>

## Slide 14
FIM
Notes: <number>