## Slide 1
Gerencia de Operaciones
Subgerencia de Tratamiento
Saneamiento
Saneamiento de la Región de Valparaíso
Gerencia de Operaciones
Subgerencia de Tratamiento

## Slide 2
Contenido
Saneamiento: Contexto
Macroproceso: PTF y Emisarios Submarinos
Evolución de los Costos de Tratamiento
Evolución de las Inversiones – Planificación 2019 - 2013
Gestión de lodos (caso)
Notes: Propuesta de valor asociada a:
Reúso de aguas tratadas (Club de golf Cachagua, La Laguna, futuro Maintencillo-Marbella)
Posible reúso de las aguas tratadas en localidades como Algarrobo

## Slide 3
Saneamiento de la Región de Valparaíso: Contexto
Tecnologías | N° Plantas | Agua Tratada [MM m3/año] | % Agua tratada | Habitantes
Lagunas aireadas en mezcla completa | 10 | 8,6 | 7 % | 82.369
Lodos activados | 10 | 23,1 | 18 % | 235.482
Emisarios submarinos | 9 | 94,6 | 75 % | 1.114.116
Total | 29 | 126,3 | 100% | 1.431.967
Lagunas
Lodos Activados
Higuerillas
Viña del Mar
Loma Larga
Algarrobo
El Tabo
Cartagena
San Antonio
Emisarios Submarino
Quintero
Concón
Notes: Asociado al riesgo de incumplimientos y normativo, se ha trabajado durante estos años en tres líneas de acción: tratamiento secundario (principalmente las lagunas), aguas residuales y línea de lodos (tratamiento)
Laminas de apoyo mitigaciones de Placilla, reposición de difusores El Molino (Capex 2017-2018)
Renovación de difusores El Molino
Mitigaciones de Placilla

## Slide 4
Macroproceso de Saneamiento: PTF y Emisarios Submarinos
Área de Sacrificio
Playa
Difusor
Bombeo de Cabecera y Cámara de Distribución
Cámara de Carga
Emisario Submarino
Pre Tratamiento
Límite ZPL
Emisario Terrestre
MONITOREOS
Monitoreo mensual
Inspecciones submarinas
PVA
TRATAMIENTO FÍSICO
TRATAMIENTO DE GASES
MEDICIÓN DE CAUDAL Y BOMBEO
Bombas Elevadoras
Reja Estática y Contenedores

## Slide 5
Macroproceso de Saneamiento: PTF y Emisarios Submarinos
Evolución del Saneamiento de las playas:

## Slide 6
Evolución del OPEX, costo unitario de tratamiento aguas servidas 2014 - 2018
Tecnología | 2014 [$/m3] | 2018 [$/m3] | Diferencia | 2014 [MMm3] | 2018 [MMm3] | Diferencia
Emisario Submarino | 21 | 20 | -5% | 114 | 139 | +21%
Laguna Aireada | 108 | 178 | 65% | 18 | 20 | +11%
Lodos Activados | 156 | 189 | 21% | 24 | 26 | +8%
Costos unitarios por tipo de tecnología y evolución de los caudales
Chart: OPEX Emisario Submarino
| Energía | Personal | Mantención | Químicos | Residuos
2014 | 6.8452 | 5.2262 | 5.216 | 1.5031 | 2.4839
2018 | 6.3258 | 5.4779 | 4.7102 | 0.70116 | 3.1724
Chart: OPEX Lagunas
| Energía | Personal | Mantención | Químicos | Lodos y Residuos
2014 | 40.5848 | 9.5846 | 16.205 | 26.2654 | 15.5419
2018 | 55.3123 | 21.2649 | 24.5062 | 35.4013 | 41.6709
Chart: OPEX Lodos Activados
| Energía | Personal | Mantención | Químicos | Lodos y Residuos
2014 | 43.2908 | 19.1713 | 26.0543 | 10.0501 | 57.2539
2018 | 44.4623 | 24.6537 | 40.5157 | 22.9388 | 56.6469
Eventos pasados han permitido trabajar en planes de acción para aumentar la densidad de aireación (7 w/m3) y fortalecer químicamente las lagunas aireadas en mezcla completa, esto para asegurar el cumplimiento normativo. Paralelamente, se ha trabajado en los Proyectos de Ingeniería de Lodos, la regularización normativa y fortalecimiento de los sistemas de deshidratación y encalado, incrementó los costos de tratamiento lo que fue compensado por mejoras en los contratos (licitaciones) y disminución por transporte de lodos líquidos.

## Slide 7
Planificación 2019-2023
Chart: Evolución costo unitario tratamiento
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Emisario Submarino | 21.2743 | 21.2621 | 20.3526 | 20.7741 | 20.3875 | 21.9588 | 21.9764 | 22.4105 | 22.6168 | 22.9092
Laguna Aireada | 108.1817 | 118.2225 | 142.0869 | 147.2176 | 178.1556 | 189.6717 | 189.6484 | 210.4269 | 214.5205 | 217.4407
Lodos Activados | 155.8204 | 171.4855 | 183.7532 | 171.0004 | 189.2175 | 202.3128 | 202.994 | 198.0082 | 200.034 | 202.4981
Se proyecta continuar con un aumento en los costos unitarios en las lagunas aireadas y lodos, esto debido a la evolución de los caudales.
El costo de emisarios submarinos se mantiene estable en el tiempo.
SGT: Inversiones transitorias, mayormente en reposición y mejoras.
PD: Inversiones asociadas a crecimiento, en su mayoría cambio de tecnología de lagunas a lodo.
Cumplimiento Normativo DS90:
- Lograr procesos operacionales robustos con la Implementación de consignas de operación para las plantas de aguas servidas, lo cual permite una operación de los sistemas con mayor eficiencia.
- Implementación de Instrumentación y Control SCADA: sensores de OD, ORP, Nitratos (eficiencia energética en PTAS); enclavamiento de la dosificación de Cloro al caudal y/o al cloro residual, sistemas de decloración.
Riles:
Establecer criterios de largo plazo para la recepción de Riles
Co-digestión y valorización de lodos plantas de Riles (know how)

## Slide 8
Gestión de Lodos (caso)
Para igualar el costo de transporte + disposición existe un radio máximo en donde se debe ubicar el predio. Al superar este radio la disposición benéfica deja de ser una alternativa económica respecto a KDM.
Ítem | Ton | Costo medio Transporte M$/Ton | Costo medio Disposición uf/Ton | Transporte MM$ | Disposición MM$ | Total Anual MM$
Relleno KDM | 35.224 | 17,9 | 25,1 | 629 | 884 | 1.514
Predio |  | 19,3 | 17,4 | 684 | 614 | 1.298
Hasta el año 2018 se disponía un 100% de lodo en relleno sanitario. Como compañía nos encontramos en desarrollo de una estrategia que permita la disposición benéfica de Lodos (con un ahorro de unos M$ 200 año) considerando un pool de alternativas y que incluyen el robustecer nuestros tratamientos en la PTAS. Se requieren de 250 a 300 [has/año]. La aplicación benéfica debe incluir la supervisión de los trabajos, control especial de vectores, fumigaciones.

## Slide 9
Gestión de Lodos (caso)
PTAS | Radio máximo en km | Distancia Km Catapilco
Almendral | 114 | 87
Cordillera | 128 | 98
El Molino | 121 | 75
Maitenes | 101 | 93
Placilla | 132 | 126
PTAS Los Maitenes
PTAS Papudo
PTAS Cordillera
PTAS Almendral
PTAS El Molino
PTAS Casablanca
Fundo Orrego Arriba
PTAS Placilla
KDM
Fundo Santa teresa, Predio Los Mallos, Parcela 75
Predios
Plantas
* Considera 2 meses/año de disposición en relleno
Chart: Escenario esperado respecto al transporte y disposición de Lodos
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
MM$ | 1800.4 | 1570.4 | 1334 | 1334 | 1334
 | 1 | 0.872 | 0.741 | 0.741 | 0.741

## Slide 10
Gerencia de Operaciones
Subgerencia de Tratamiento
Saneamiento
Saneamiento de la Región de Valparaíso
Gerencia de Operaciones
Subgerencia de Tratamiento

## Slide 11
Verificación de Hermeticidad:
Inspección visual de todo el largo de la tubería y sus uniones a fin de comprobar la inexistencia de fugas.
Revisión del estado de infraestructura:
Chequeo de la existencia y del estado de la tubería y de todos los elementos físicos constituyentes del emisario submarino, para que funcione de manera correcta.
Revisión del estado de funcionamiento:
Verificación del emisario con el fin de comprobar su buen funcionamiento y operatividad, como parte del proceso de tratamiento y disposición final de aguas servidas.
Detección y descripción de anomalías:
Localización de todas aquellas singularidades o situaciones, que no son parte de la condición original, o modificaciones realizadas durante la vida útil del emisario, y que puedan afectar su funcionamiento normal.
Corrección de Defectos Menores:
Durante la inspección deberá procederse al apriete de los pernos, limpieza de difusores obturados, retiro de elementos que puedan ocasionar enredos cerca de la tubería y otros defectos menores.
Inspección Submarina

## Slide 12
Programa que evalúa el correcto funcionamiento del sistema de disposición de aguas servidas. La frecuencia, ubicación y número de puntos de muestreo estará determinada por su respectiva resolución (RCA, Ord Gob. Mar., SISS)
Comunidades Bentónicas Submareales
Efluente
Borde Costero
Columna de Agua
Sedimentos Marinos
Correntometría Lagrangiana
PVA
Programa de vigilancia ambiental