## Slide 1
“Eficiencia e Innovación en la Gestión Operacional de las Redes de Distribución”
Gonzalo Murillo V.
Subgerente Desarrollo de Redes

## Slide 2
Oportunidades
Visión
Objetivos
V Región.
Valparaíso
Esval
IV Región Coquimbo
Aguas del valle
Experiencia
02
03
04
05
01
Contexto
Resultados
06
Actividades
07

## Slide 3: CONTEXTO: COMPLEJIDAD OPERACIONAL
Operación compleja y costosa:
Alta dispersión geográfica
Grandes accidentes orográficos (42 cerros en la ciudad)
Fuentes de agua distantes de zonas de consumo.
Transporte de aguas servidas a puntos de disposición distantes.
Acentuada estacionalidad
La operación eficiente de los sistema de distribución de agua potable cada día resulta más compleja, dada las múltiples variables que inciden en su desempeño.
La Gestión Integral de Redes debe hacerse cargo de los desafíos de operar una red de alta complejidad y mayores expectativas de los clientes.
Crecimiento de la demanda.
Sequías prolongadas.
Sismos de gran magnitud.
Indicador | Esval y AdV
Densidad (miles de cliente/ km2) | 0.8
Redes de AP (km) | 6186
Redes de AS (km) | 4806
Estaciones de Bombeo AP | 157
Estaciones de Bombeo AS | 210
Estaciones Reductoras de Presión | 1107
Clientes (miles) | 887

## Slide 4: OPORTUNIDADES
La evolución tecnológica de los últimos años pone a disposición de las empresas nuevas herramientas que le permiten dar respuesta a sus necesidades de optimización, en base a una mayor sistematización y automatización de la gestión operativa
Si bien existe un incremento de tecnologías, es necesario definir una estrategia para integrarlas de manera ordenada, coherente y sustentable, y con ello maximizar los beneficios a obtener.
Desarrollo de componentes electrónicos
Nuevos métodos de comunicación
Internet de las Cosas
Autoeficiencia
Energética
Inteligencia
Artificial
Big Data

## Slide 5: VISION ESVAL Y AGUAS DEL VALLE
Como enfoque principal buscamos que nuestros proyectos agreguen valor sostenidamente al servicio que entregamos a nuestros clientes, y que podamos superar sus expectativas.
Para lograr el nivel más alto de la pirámide, es necesario generar una integración en todos los niveles de desarrollo del servicio, tanto en los procesos de distribución y recolección, generando su integración y relación a través del modelo de Gestión Integral de Redes.

## Slide 6: OBJETIVOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDES
Optimizar la operación y los recursos relacionados con el proceso de distribución y recolección.
Asegurar la continuidad del servicio, el cumplimiento normativo y disminuir las pérdidas de agua potable.
Establecer actividades coordinadas dentro de la organización para gestionar las redes.
1
2
3
La Gestión Integral de Redes ha avanzado gracias a un cambio cultural en algunos estamentos de la compañía, pasando de una gestión enfocada en lo correctivo, a una que busca un equilibrio con el mantenimiento preventivo. El cambio cultural se debe consolidar en todos los estamentos y niveles de la compañía.

## Slide 7
El camino recorrido
Nuestra experiencia

## Slide 8: MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
El Modelo de Gestión Integral de Redes sustenta su metodología en el Modelo de 5 capas, estructurando una visión Smart City a distintos niveles, priorizando las actividades desde la infraestructura hasta la fusión y análisis de datos.
1
2
3
4
CAPAS INTELIGENTES o “SMART”
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
MEDICIÓN Y CONTROL
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La Gestión Integral de Redes permite integrar de manera ordenada, coherente y sustentable las actividades

## Slide 9
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Es indispensable disponer de un catastro confiable para generar conocimiento de la infraestructura.
Debe existir una
gestión base de
activos.
Debe incluir todos los activos físicos que intervienen en el proceso.
Modelo de 5 Capas
3
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
2
MEDICIÓN Y CONTROL
1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
4
VISUALIZACION Y GESTION DE DATOS
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
Soluciones innovadoras

## Slide 10
CAPA 2
MEDICIÓN Y CONTROL
La instalación de sensores GPRS ha significado un incremento sostenido de la información en línea, proporcionando datos de altísima calidad y permitiendo mejorar la toma de decisiones.
Modelo de 5 Capas
3
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
2
MEDICIÓN Y CONTROL
1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
4
VISUALIZACION Y GESTION DE DATOS
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
Soluciones innovadoras
Controladores
+450
Sensores
+5000
Sensor / KM
≈ 1

## Slide 11
CAPA 3
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
La instalación de sensores GPRS ha significado un incremento sostenido de la información en línea, proporcionando datos de altísima calidad y permitiendo mejorar la toma de decisiones.
Modelo de 5 Capas
3
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
2
MEDICIÓN Y CONTROL
1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
4
VISUALIZACION Y GESTION DE DATOS
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
Telemetría por Radio
Telemetría GPRS
Telemetría GPRS
Telemetría GPRS
Soluciones innovadoras

## Slide 12
CAPA 4
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATA
Entre los avances de la etapa 4, destaca la visualización de indicadores Estratégicos en plataformas de business intelligence, pilotos para la detección de fugas mediante satélite, y la integración de datos.
Modelo de 5 Capas
3
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
2
MEDICIÓN Y CONTROL
1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
4
VISUALIZACION Y GESTION DE DATOS
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
Soluciones innovadoras

## Slide 13
CAPA 5
FUSIÓN Y
ANÁLISIS DE DATOS
Mediante un software de IA y machine learning, se procesa el big data mediante avanzados algoritmos, buscando identificar eventos en una etapa previa antes que se conviertan en una emergencia, mejorando la operación y planificación diaria.
Modelo de 5 Capas
3
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
2
MEDICIÓN Y CONTROL
1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
4
VISUALIZACION Y GESTION DE DATOS
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
Soluciones innovadoras

## Slide 14: MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
El Modelo de Gestión Integral de Redes sustenta su metodología en el Modelo de 5 capas, estructurando una visión Smart City a distintos niveles, priorizando las actividades desde la infraestructura hasta la fusión y análisis de datos.
La Gestión Integral de Redes permite integrar de manera ordenada, coherente y sustentable las actividades
1
2
3
4
CAPAS INTELIGENTES o “SMART”
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
MEDICIÓN Y CONTROL
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Priorización
Planificación
Diseño y Construcción
Operaciones
Mantenimiento
Procesos Comerciales
GESTION DE ACTIVOS

## Slide 15: MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
El Modelo de Gestión Integral de Redes sustenta su metodología en el Modelo de 5 capas, estructurando una visión Smart City a distintos niveles, priorizando las actividades desde la infraestructura hasta la fusión y análisis de datos.
La Gestión Integral de Redes permite integrar de manera ordenada, coherente y sustentable las actividades
1
2
3
4
CAPAS INTELIGENTES o “SMART”
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
MEDICIÓN Y CONTROL
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Priorización
Planificación
Diseño y Construcción
Operaciones
Mantenimiento
Procesos Comerciales
GESTION DE ACTIVOS
-

## Slide 16: MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
El Modelo de Gestión Integral de Redes sustenta su metodología en el Modelo de 5 capas, estructurando una visión Smart City a distintos niveles, priorizando las actividades desde la infraestructura hasta la fusión y análisis de datos.
La Gestión Integral de Redes permite integrar de manera ordenada, coherente y sustentable las actividades
1
2
3
4
CAPAS INTELIGENTES o “SMART”
5
FUSION Y ANALISIS DE DATOS
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
MEDICIÓN Y CONTROL
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Priorización
Planificación
Diseño y Construcción
Operaciones
Mantenimiento
Procesos Comerciales
GESTION DE ACTIVOS
-

## Slide 17
BENEFICIOS ESTIMADOS
Se han logrado determinar una serie de ratios que son posibles de alcanzar dependiendo de la efectividad del plan de gestión de redes que se implemente y de las particularidades propias de cada empresa y zona.
20%
REDUCCIÓN DE CAUDAL NOCTURNO
  Por detección de anomalías en la red para la identificación de fugas y hurtos.
40%
REDUCCIÓN DE ROTURAS
  Por una mejor gestión de presiones y optimización de las operaciones.
5 años+
AUMENTO VIDA UTIL
  Debido a la reducción en la frecuencia de roturas, la vida útil se extiende.
20%
AHORRO ENERGÉTICO
  Por optimización de horarios de funcionamiento de las bombas.
35%
AHORRO COSTOS MANTENIMIENTO
  Al programar mantenimiento preventivo de fuentes mecánicas sobre la condición.
40%
INCREMENTO DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL
  Mejora de los tiempos de respuestas, asociados a detección y reparación de fallas.
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
  Se mejora la capacidad de respuesta al consolidar y compartir los conocimientos facilitando un proceso .
MAYOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
  Al mitigar y prevenir cortes de agua potable, problemas de presión o calidad.
AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED
  Se identifican las operaciones prioritarias estratégicas en la red.
Un modelo de gestión integral permitirá mejorar el rendimiento hidráulico de la red, disminuir las interrupciones de suministro y asegurar las sustentabilidad de las instalaciones en el tiempo.

## Slide 18
Resultados
2013 - 2019

## Slide 19
INDICADOR DE PÉRDIDAS
Desde el 2012 a la fecha, el indicador de pérdidas a nivel compañía ha disminuido 4.9 puntos porcentuales cumpliendo la meta original del plan.
El plan ha permitido reducir los niveles de pérdidas tanto en Esval como en Aguas del Valle.
El terremoto del año 2015 retrasó la evolución de la reducción de pérdidas de agua potable.
Se estima como beneficio una reducción anual promedio de volumen de producción de 5 MM
Actualmente se estima el indicador ANF de 31,6%, se distribuye en un 20,6% de Pérdidas Físicas y 11% de Pérdidas Comerciales.
Terremoto Sept - 15

## Slide 20
INDICADOR DE PÉRDIDAS
En el año 2013, en SGZ Quillota, ubicada en la V Región, parten los planes de pilotos de las actividades del Plan de Pérdidas. En SGZ Limarí-Choapa, ubicada en la IV Región, se da inicio en Julio 2014.
Los efectos de la sequía presente en ambas regiones, ha significado mantener los esfuerzos en la provincias de Petorca, Limarí y Choapa, permitiendo reducir el índice ANF en 11 puntos en la SGZ Quillota y en 8 puntos en la SGZ Limarí – Choapa. A partir del año 2017, se refuerzan las actividades en SGZ Valparaíso, la cual representa del orden del 60% de las pérdidas de Esval y un 49% respecto a la Compañía.
Como beneficio del Plan de Pérdidas, se estima una reducción anual promedio del volumen de producción en SGZ Quillota de 1,5 MM, y en SGZ Limarí-Choapa 0,6 MM. Mejorando la disponibilidad de recursos hídricos y obteniendo ahorros de producción en zonas con altos costos marginales
Chart: Pérdida Media Móvil 12 Meses ANF

## Slide 21
INDICADOR DE ROTURAS
A nivel mundial ESVAL y Aguas del Valle están por debajo de América latina (228 roturas x 100 km de red), Asia pacifico (390 roturas x 100 km de red), Portugal (163 roturas x 100 km de red) y de niveles de países Europeos (19 roturas x 100 km de red.)
Chart: Roturas por 100 km de Red
*Valores establecidos por Informe de Gestión SISS 2014, donde hace referencia a estándares internacionales de calidad de infraestructura

## Slide 22
INDICADOR DE CORTES DE SUMINISTRO
La principal causa de falla que generan los cortes reiterados son las roturas, por lo que se definen planes de acción para disminuirlas.
Es esencial el monitoreo continuo y permanente de los cortes reiterados, así como la definición e implementación oportuna de las soluciones definidas
Chart: Clientes con cortes reiterados
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Esval | 0.0527 | 0.0639 | 0.0556 | 0.0399 | 0.0545 | 0.0397 | 0.0305
AdV | 0.0159 | 0.0155 | 0.0084 | 0.0112 | 0.0091 | 0.0145 | 0.0029
Compañía | 0.0429 | 0.0509 | 0.0427 | 0.0321 | 0.0419 | 0.0329 | 0.023
Esval Meta 2018 | 0.0397 | 0.035635 | 0.0321 | 0.027778 | 0.02321 | 0.018136
AdV Meta 2018 | 0.0145 | 0.005561 | 0.0043 | 0.003061 | 0.001061 | 0.0009
Compañía Meta 2018 | 0.035 | 0.029227 | 0.0244 | 0.0196 | 0.0148 | 0.01

## Slide 23
Actividades y Soluciones Innovadoras

## Slide 24
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Mantenimiento Preventivo en Válvulas Reductoras de Presión.
Mantenimiento Preventivo
  Satisfacción de clientes.
  Asegurar continuidad y calidad de servicio.
  Establecer la confiabilidad en los procesos.
Estado Inicial
  15
  %
Estado Actual
Objetivo final
% suspensiones por falla de ERP
  3
  %
  2
  %
  Determinar el nivel óptimo del gasto en CAPEX y OPEX para lograr la eficiencia económica.
  Mantener la mejora continua en gestión de riesgo para obtención de periodicidad y tipo de mantenimiento adecuado.
  Estandarizar los circuitos hidráulicos de ERP para aumentar la confiabilidad.
  Mantener bajo control las suspensiones por falla de ERP (2%) a pesar del aumento del parque.
Válvulas reductoras de presión
Equipos multiconsigna
Alcance de mantenimiento a válvulas reductoras de presión, equipos multiconsigna, válvulas de control de nivel de estanque, puntos de control de presión.
Mantenimiento preventivo basado en gestión del riesgo y por condición.
Disminución de suspensiones de suministro provocadas por falla de estaciones reductoras de presión (ERP).
Chart: Suspensiones por falla de ERP
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Total | 20 | 14 | 9 | 18 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
2015
2016
2017
2018
2019
Impacto
Probabilidad

## Slide 25
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento Correctivo
  Atender las emergencias oportunamente que afectan la red de distribución y recolección, en un tiempo razonable y dando soluciones hidráulicas y definitivas.
  Existen contratistas marcos y contratos directos.
Estado Inicial
  5,46
  Hrs
Estado Actual
Objetivo final
Tiempo promedio de corte no programado
  4,03
  Hrs
  3,5
  Hrs
  Definir incentivos y multas por eficiencia del contratista.
  Reparación sin corte de suministro (ejemplo, abrazaderas).
  Desde la llegada de los contratistas marco, los tiempos de cortes no programados han disminuido en promedio 1 hora, lo que se traduce en una mejor calidad de servicio.
  El 2018 se actualizó la estrategia de contratación para el mantenimiento correctivo que busca hacer más eficiente este proceso, la cual se implementó el 2019.
  La disminución en los tiempos de atención influye directamente en la continuidad del servicio
  El 2016, el 15% de las roturas fueron resueltas sin suspensión de servicio. Se busca incentivar esta iniciativa para aumentar el %.

## Slide 26
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Actualmente se está desarrollando un proyecto de Acuartelamiento para mejorar la continuidad de servicio y disminuir la cantidad de clientes afectados.
  Este proyecto a partir del año 2019, cambió sus criterios de análisis utilizando una matriz de priorización en base a la probabilidad de falla existente en el cuartel y al impacto que conlleva un corte dentro de este.
Acuartelamiento
  Disminuir la cantidad de clientes afectados por corte.
  Mejorar el catastro de la infraestructura y conocimiento de la red.
  Disminución de los tiempos de atención de emergencias.
  Disminución del monto de compensación.
Estado Inicial
  112 cuarteles críticos
Estado Actual
Objetivo Inicial Plan
Cuarteles con alto impacto y probabilidad de falla
  93 cuarteles críticos
  65% de los cuarteles con priorización Alta y Extrema a acuartelar, han participado en al menos 1 proceso de sanción
  Incorporación de interconexiones para alimentar el cuartel desde otro punto
  Renovaciones con válvulas para acuartelas
  0 cuarteles críticos
Beneficios:
Evita o minimiza Multas, compensaciones, demandas colectivas o institucionales asociadas a suspensiones de servicio.
Aumento en la satisfacción de la calidad del servicio percibida por clientes
Cumplimiento Normativo.
1
Estándares
Control y Seguimiento
2
3
Clientes afectados por corte deben ser a lo más 300.
Definición de cuarteles críticos
Mejora Continua
Definición de sectores prioritarios.
Gestionar obras de acuartelamiento.
Seguimiento de indicadores de clientes afectados por sector de corte.
Monitoreo de la evolución de la probabilidad e impacto
.
CUARTEL DE 412 CLIENTES
NUEVOS CUARTELES DE 223 y 189 CLIENTES
PRIORIZACIÓN EN BASE AL RIESGO
Año | Cantidad de cuarteles acuartelados
2019 | 11
2020 | 6
2021 | 11
2022 | 14
2023 | 15
2024 | 17
2025 | 19
Total | 93
Chart: Cantidad de con riesgo Alto y Extremo con más de 300 clientes
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Cantidad de Cuarteles | 82 | 76 | 65 | 51 | 36 | 19 | 0
Notes: Validar valores en color rojo.
Estado Actual, varía su forma de cálculo respecto al estado inicial, ya que el enfoque de la priorización de acuertalmiento cambio ahora utilizando una matriz de riesgo y no solo en base a roturas y cantidad de clientes.

## Slide 27
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  DMA y Sectorización.
DMA y Sectorización
  Actualmente se cuenta con el 95% de las distribuciones de estanques medidas y transmisión de datos en línea.
  Medición de caudal en todas las ERP con sistema multiconsignas.
  Medición de caudal en DMA.
  Gestión de Big Data para analizar caudales y realizar balances hidráulicos
Estado Inicial
  62 %
Estado Actual
Objetivo final
Cobertura Distribución y Transferencia
  95 %
  100 %
  Próximos desafíos
  Completar el 100% cobertura en macromedición lo cual debe estar implementado a fines del 2018.
  Contar con toda la macromedicion con envio de datos en línea. (GPRS o Telemetria)
  Se ha realizado la instalación de 173 macromedidores en ERP, asociados a equipos multiconsignas.
  Proceso de cierre de licitación de suministro de equipos 2017.
  Estandarización de instalación por tipo de medidor según análisis de velocidades mínimas.
  Incorporación de nuevas tecnologías y tipos de macromedidor: Onicon, Octave, Clamp-on. (Medición a bajas velocidades, No se requiere corte de suministro)

## Slide 28
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Detección de fugas mediante acústico.
Detección de fugas acústico
  Reducir caudal nocturno en distribución.
  Proveer de información de daño en infraestructura para renovación.
  La implementación de la herramienta inteligente de monitoreo permitirá gestionar y detectar de forma dinámica las fugas
Estado Inicial
  0 %
Estado Actual
Objetivo final
% de arranques inspeccionados
  85 %
  100%
  Próximos desafíos
  Atención de eventos en coordinación con monitoreo inteligente de la red.
  Detectar fugas no visibles a través de la herramienta inteligente de monitoreo y sistema de prelocalización satelital lo cual permitirá evitar roturas.
  La tasa anual de detección de fugas es de 1540
  De las cuales, el 88% corresponde a fugas en arranques (ene-18 a mar-19)
  Se encuentra desarrollado un panel de BI, con el cual se controla y analizan los resultados de la actividad

## Slide 29
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Detección de fugas mediante gas trazador.
Detección de fugas con gas trazador
  A través de proceso de licitación pública, se genera contrato con Suez de detección de fugas con gas trazador.
  El servicio, actualmente a inspeccionado 340 kms de red, , encontrando un total de 358 fugas.
  Se espera que para el año 2020 se inspeccione un total de 1.000 kms de red
Estado Inicial
  0 %
Estado Actual
Objetivo final
% de kms de red inspeccionados
  34 %
  100 %
  Próximos desafíos
  Ampliar el mercado existente, explorando alternativas de gas trazador distinto al helio.
  Continuar El plan de detección de fugas se enfocará en los sistemas con mayor brecha respecto a las Pérdidas físicas optimas.
  La detección y reparación de fugas realizada en las zonas céntricas Valparaíso y Viña del Mar, permitieron disminuir el caudal nocturno en 65 l/s.
  Detección de fuga en centro de Valparaíso
  Detección de fuga en centro de Viña del Mar

## Slide 30
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Renovaciones de Redes.
Optimización de Renovaciones
  Permiten disminuir la probabilidad de roturas en un cuartel.
  Busca eliminar el riesgo por Materialidad y Antigüedad; aumentar la continuidad y calidad del servicio; y aumentar la capacidad de las redes para satisfacer la demanda de nuevos clientes.
Estado Inicial
  46
  Km
Estado Actual
Objetivo final
% de control
  59
  Km
  57
  Km
  La definición de las renovaciones se determina en base a los criterios expuestos, donde luego los tramos generados son validados para después priorizarlos en función del riesgo.
Protocolo de Cortes Reiterados
Cuarteles asociados a Procesos de Sanción SISS
Propuestas Departamento de Pérdidas
Propuestas Departamentos de Redes
Pavimentaciones
CRITERIOS DE FORMULACIÓN Y DEFINICIÓN DE RENOVACIONES DE REDES
Cuarteles que presentan 4 o más [suspensiones/semestre] o 6 [suspensiones/año]
Criterios basados en la gestión de reducción de pérdidas
Criterios basados en experiencia y juicio experto.
Resultados del Plan de Acción del Protocolo de Cortes Reiterados
Evaluación de los tramos de pavimentación en función del estado de la red y grado de intervención urbana.
Propuesta Final de Tramos
Priorización en base al riesgo
Validación de los trazados con Territorial

## Slide 31
ACTIVIDADES
CAPA 1
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
  Control de ilícitos.
Control de ilícitos
  Generación de modelo de búsqueda de ilícitos en plataforma BI.
  Creación de una unidad de ilícitos para la detección y control de ilícitos en segmentos de alto consumo (GOPE)
  Actividades del masivo y segmentado con autofinanciamiento.
  Instalación de dispositivos para el control del robo en Grifos vulnerables.
Estado Inicial
  269
  Mm3
Estado Actual
Objetivo final
Volumen presunto cobrado
  846
  Mm3
  1000
  Mm3
    Optimización y mejoras del modelo de búsqueda con adquisición datos de clientes comerciales.
    Nueva definición de estrategia comunicacional.
    Incorporación de nuevas tecnologías y herramientas para la detección de ilícitos.
Fraude en Arranque
Clandestinos
Fraude en medidor
Chart: Histórico m3 recuperados
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
ESVAL | 234.257 | 516.161 | 378.869 | 383.169 | 421.866 | 355.051 | 518.126
ADV | 35 | 179.793 | 140.731 | 236.56 | 298.706 | 265.102 | 328.05

## Slide 32
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  Micromedición.
Micromedición
  Cambio de la política de renovación de medidores (de Autocontrol a eficiencia)
  Cambio del estándar de renovación por medidores de mayor calidad metrológica(Clase C/Volumétricos R>=160)
  Renovación del parque de medidores mecánicos-obsolescencia tecnológica de 24% del parque en el 2013 al 9% en el 2018
Estado Inicial
  24
  %
Estado Actual
Objetivo final
% del parque mecánico
  9
  %
  0
  %
  Incrementar el recambio de medidores residencial y grandes consumidores para mejorar eficiencia.
  Análisis y redimensionamiento óptimo de micromedidores para mejorar rendimiento de la metrología por diámetro y categoría del cliente.
Residencial
Gran Consumidor
Edad Media del Parque [años]
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 10.4646 | 10.4783 | 10.5117 | 10.3309
Estudio Tarifario considera edad media de 9 años
Clientes por rango de edad y consumo promedio
300 mil medidores de AP por sobre los 10 años de Antigüedad (48%).
El promedio de consumo de los medidores de menos de 5 años es el doble de los de más de 15 años
Chart: 
| 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | más de 20
Cuenta de NRO_SUMINISTRO | 119789 | 90672 | 120648 | 121323 | 134231 | 53450
Promedio de CONSUMO_PROM | 27 | 29 | 21 | 19 | 15 | 13
Chart: Cambios de medidor por año
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Preventivo | 10812 | 19144 | 32652 | 27141 | 37148 | 22116
Correctivo | 7365 | 8079 | 7886 | 7654 | 7158 | 7662
Ilicito | 2721 | 2247 | 2515 | 2518 | 2928 | 3369

## Slide 33
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  Lectura No Tradicional.
Lectura No Tradicional
  Control de consumo en línea de 200 grandes consumidores, que representan un 7% de la facturación de la compañía.
  Implementación de medidores inteligentes de lectura no tradicional, de control a distancia de 5.670 clientes con consumos medios – altos, que representan 7% de facturación
  Implementación Red Móvil de 880 clientes residenciales en localidad de Curauma con medidores tradicionales.
  Implementación de Red fija en condominio con lectura continua.
Estado Inicial
  0
  %
Estado Actual
Objetivo final
% Lectura no tradicional
  14
  %
  45
  %
  Completar plan de tele lectura para clientes con mayor consumo que representan el 16% de la facturación (600 clientes).
  Implementar lectura a distancia en localidades con Sequía y clientes prioritarios en consumo y experiencia de servicio.
  Implementación de SW MDM y manejo de análisis Bigdata
  Estandarización para medición continúa de nuevos clientes (Condominios/edificios)

## Slide 34
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  En el marco de optimizar la instrumentación de medición para los Puntos de Control de Presión (PCP), se está llevando a cabo un plan de cambio para todo el parque de manómetros existente en la compañía, a equipos Data Loggers con comunicación GPRS.
Monitoreo de Presiones
  Monitoreo de presiones en línea en los PCP
  Monitoreo de presiones en línea en todas las ERP y Booster.
  Mejora en la calidad de la información para la calibración de los modelos hidráulicos.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  Próximos desafíos
  Control centralizado en monitoreo inteligente de redes.
  A medidas de 2019 se contará con todas las ERP con monitoreo de presiones en línea.
  0%
  95%
% de Monitoreo
  100%
 |  |  | REGISTRO HISTÓRICO E INSTANTANEO DE PRESIÓN |  |  |  |  |  | MEJOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE PRESIONES |  | 
 |  | Monitoreo y diagnostico de problemas a distancia y en forma continua. |  |  |  |  |  | Las presiones se pueden entregar con un alto nivel de confianza. |  |  | 
 |  | 1 - 96 envíos diarios |  |  |  |  |  | +- 0.2 % |  |  | 
 |  | Con lecturas cada 1 minuto. |  |  |  |  |  | De error. |  |  | 
 |  |  | DETECCIÓN DE VARIACIONES EN LA RED |  |  |  |  |  | MONITOREO Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS A DISTANCIA |  | 
 |  | Permiten detectar variaciones en la red, apertura de grifos, hurtos, fugas, roturas, traspasos. |  |  |  |  |  | Se monitorean y diagnostican problemas a distancia en forma continua. |  |  | 

## Slide 35
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  En el marco de optimizar la instrumentación de medición para los Puntos de Control de Presión (PCP), se está llevando a cabo un plan de cambio para todo el parque de manómetros existente en la compañía, a equipos Data Loggers con comunicación GPRS.
Monitoreo de Presiones
  Monitoreo de presiones en línea en los PCP
  Monitoreo de presiones en línea en todas las ERP y Booster.
  Mejora en la calidad de la información para la calibración de los modelos hidráulicos.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  Próximos desafíos
  Control centralizado en monitoreo inteligente de redes.
  A medidas de 2019 se contará con todas las ERP con monitoreo de presiones en línea.
  0%
  95%
% de Monitoreo
  100%
Beneficios
Datos continuos y en línea.
Mejor en la precisión de la toma de datos.
Disminuye factores de error por toma de datos.
Optimización de RRHH
Ciudad: Coquimbo

## Slide 36
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  En el marco de optimizar la instrumentación de medición para los Puntos de Control de Presión (PCP), se está llevando a cabo un plan de cambio para todo el parque de manómetros existente en la compañía, a equipos Data Loggers con comunicación GPRS.
Monitoreo de Presiones
  Monitoreo de presiones en línea en los PCP
  Monitoreo de presiones en línea en todas las ERP y Booster.
  Mejora en la calidad de la información para la calibración de los modelos hidráulicos.
  Gestionar los mantenimientos preventivos/correctivos para optimizar la red de distribución y la presión de servicio.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  0%
  95%
% de Monitoreo
  100%
Falla de la Fuente de Presión y Roturas
Apertura de Grifos
Monitoreo adicional de fuentes de presión
Traspasos

## Slide 37
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  La gestión de presión tiene una efectividad inmediata, al gestionar las presiones de salida de las fuentes de presión mediante equipos controladores. Además los equipos data Logger instalados en fuentes de presión mecánicas y puntos desfavorables de la red permiten la generación de alarmas automatizadas y monitoreo en tiempo real.
Control de Presiones
  Gestión de presión en estaciones reductoras de presión y Booster.
  Mejora en la calidad del servicio respecto a las presiones mínimas y máximas.
  Reducir caudal nocturno en distribución y probabilidad de roturas.
  Normalización de presión aumentando vida útil de red.
  Se incorporan obras de inversión por eficiencia para reducir la presión máxima de 70 a 50 mca.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  Próximos desafíos
  Control centralizado en monitoreo inteligente de redes.
  A medidas de 2019 se contará con todas las ERP con monitoreo de presiones en línea.
  0%
% de Control
  21%
  30%

## Slide 38
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  La gestión de presión tiene una efectividad inmediata, al gestionar las presiones de salida de las fuentes de presión mediante equipos controladores. Además los equipos data Logger instalados en fuentes de presión mecánicas y puntos desfavorables de la red permiten la generación de alarmas automatizadas y monitoreo en tiempo real.
Control de Presiones
  Gestión de presión en estaciones reductoras de presión y Booster.
  Mejora en la calidad del servicio respecto a las presiones mínimas y máximas.
  Reducir caudal nocturno en distribución y probabilidad de roturas.
  Normalización de presión aumentando vida útil de red.
  Se incorporan obras de inversión por eficiencia para reducir la presión máxima de 70 a 50 mca.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  0%
% de Control
  21%
  30%
Ciudad: Ovalle
Sin modulación Qnoct: 20 [lt/s]
P3: 34 [mca]
1era Modulación Qnoct: 16,5 [lt/s]
P3: 24[mca]
Modulación Final Qnoct: 14,5 [lt/s]
P3: 16 [mca]

## Slide 39
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  La gestión de presión tiene una efectividad inmediata, al gestionar las presiones de salida de las fuentes de presión mediante equipos controladores. Además los equipos data Logger instalados en fuentes de presión mecánicas y puntos desfavorables de la red permiten la generación de alarmas automatizadas y monitoreo en tiempo real.
Control de Presiones
  Gestión de presión en estaciones reductoras de presión y Booster.
  Mejora en la calidad del servicio respecto a las presiones mínimas y máximas.
  Reducir caudal nocturno en distribución y probabilidad de roturas.
  Normalización de presión aumentando vida útil de red.
  Se incorporan obras de inversión por eficiencia para reducir la presión máxima de 70 a 50 mca.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  0%
% de Control
  21%
  30%
Ciudad: Ovalle
Propuesta ERP Romeral
  Mayor impacto en las pérdidas
  Mayor número de clientes beneficiados
  Sectores complejos de intervenir
  Integración de condiciones físicas de las red con análisis operacional y modelos hidráulicos
  Obras anexas para asegurar operación
  Verificación en terreno
Sector regulado
10.158 Clientes
91% TK Los Peñones
ERP Doble brazo 300 [mm]
Macromedidor en cámara independiente
Sistema multiconsigna Tipo I2O

## Slide 40
ACTIVIDADES
CAPA 2 y 3
MEDICIÓN, CONTROL y COMUNICACIÓN
  La gestión de presión tiene una efectividad inmediata, al gestionar las presiones de salida de las fuentes de presión mediante equipos controladores. Además los equipos data Logger instalados en fuentes de presión mecánicas y puntos desfavorables de la red permiten la generación de alarmas automatizadas y monitoreo en tiempo real.
Control de Presiones
  Gestión de presión en estaciones reductoras de presión y Booster.
  Mejora en la calidad del servicio respecto a las presiones mínimas y máximas.
  Reducir caudal nocturno en distribución y probabilidad de roturas.
  Normalización de presión aumentando vida útil de red.
  Se incorporan obras de inversión por eficiencia para reducir la presión máxima de 70 a 50 mca.
Estado Inicial
Estado Actual
Objetivo final
  0%
% de Control
  21%
  30%
Gestión de presión continua por punto crítico
Disminución de Pérdidas y % de Roturas
P.A.Abajomin : 17 m.c.a
P.A.Abajomejorada : 22 m.c.a
PCP Mínima : 15 m.c.a
PCP Mínima : 20 m.c.a
Punto Crítico Noche
15 m.c.a
Punto Crítico Día
20 m.c.a
Aumento de la presión diurna, eliminando la pérdida de carga residual de la VRP

## Slide 41
ACTIVIDADES
CAPA 4
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
  MODELOS DE VISUALIZACIÓN INTERACTIVOS (MVI)
MVI
  Los modelos de visualización interactivos (MVI) transforman los datos en información, permitiendo tomar decisiones de manera oportuna para hacer más eficiente los procesos.
  Además del análisis de información, permite llevar el control de indicadores clave para el Modelo
Estado Inicial
  0 %
Estado Actual
Objetivo final
% de control
  60 %
  100%
  Apuntar al análisis predictivo permite complementar la gestión preventiva
  Toma oportuna de decisiones
  Corrección de los datos ingresados.
  Hoy en día es posible realizar análisis espaciales y temporales de los eventos que permiten conocer de manera más exacta los motivos que produjeron los eventos y definir una solución adecuada para mitigarlos. Esta herramienta permite ver el histórico de eventos que aporta más antecedentes a los análisis.
  Permite realizar control y seguimiento de indicadores, además de la accesibilidad a la información, hacen que esta herramienta sea transversal a toda la compañía, entregando distintos niveles de visualización para cada área.
  Herramientas fundamentales para la implementación del protocolo de cortes reiterados

## Slide 42
ACTIVIDADES
CAPA 5
FUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
  Una herramienta Inteligente nos permitirá trabajar en la mejora continua en la gestión de redes y la gestión activa de fugas a través de alertas en tiempo real que permitan transformar estos datos en conocimiento.
Herramientas inteligentes de análisis
  Procesar una gran cantidad de datos para disponer de una visión integral de la red, detectar en forma automática eventos en tiempo real, mejorar la operación y planificación diaria en base a inteligencia artificial y la predicción de eventos.
Estado Inicial
  0%
Estado Actual
Objetivo final
AVANCE IMPLEMENTACIÓN SMART WATER
  64%
  100%
  Existen en el mercado una serie de herramientas, varias de las cuales se han evaluado preliminarmente respecto a sus potencialidades, aplicabilidad y costos.
SCADA
Modelo Hidráulico
Sistema Geográfico
Tele-lectura
Datos históricos
MVI - Power BI
Órdenes Trabajo
Información Comercial
SOFTWARE SMART WATER
  Se ha evaluado 9 herramientas, de las cuales se profundizó en las 5 que presentan mayores potencialidades y una mejor relación costo/beneficio: TaKaDu, Visenti, LeakFinder, INFOSAN y Watener. De éstas se seleccionaron 3 para realizar los pilotos.
  La herramienta necesita un conjunto integrado de sistemas de información para generar mediante algoritmos matemáticos y estadísticos una visión integral del "comportamiento esperado de la red".
Kilómetros
2000 KM
1000 KM
1000 KM
Estado
100%
100%
90%
Característica Relevante
Modelación hidráulica en línea en función de los sensores de monitoreo.
Análisis estadístico y matemático para la predicción de eventos
Simulación de impacto operacional y análisis avanzado de medidores domiciliarios

## Slide 43
ACTIVIDADES
CAPA 5
FUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
  Una herramienta Inteligente nos permitirá trabajar en la mejora continua en la gestión de redes y la gestión activa de fugas a través de alertas en tiempo real que permitan transformar estos datos en conocimiento.
Herramientas inteligentes de análisis
  Procesar una gran cantidad de datos para disponer de una visión integral de la red, detectar en forma automática eventos en tiempo real, mejorar la operación y planificación diaria en base a inteligencia artificial y la predicción de eventos.
Estado Inicial
  0%
Estado Actual
Objetivo final
AVANCE IMPLEMENTACIÓN SMART WATER
  64%
  100%

## Slide 44
ACTIVIDADES
CAPA 5
FUSIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
  Una herramienta Inteligente nos permitirá trabajar en la mejora continua en la gestión de redes y la gestión activa de fugas a través de alertas en tiempo real que permitan transformar estos datos en conocimiento.
Herramientas inteligentes de análisis
  Procesar una gran cantidad de datos para disponer de una visión integral de la red, detectar en forma automática eventos en tiempo real, mejorar la operación y planificación diaria en base a inteligencia artificial y la predicción de eventos.
Estado Inicial
  0%
Estado Actual
Objetivo final
AVANCE IMPLEMENTACIÓN SMART WATER
  64%
  100%

## Slide 45: CONCLUSIONES
  1. La Gestión Integral de Redes se basa en el modelo de 5 capas, el cual permite integrar de manera ordenada, coherente y sustentable las actividades realizadas por las distintas áreas.
  2. Las actividades ejecutadas durante los últimos 5 años nos permiten alcanzar un alto nivel de monitoreo en línea y así estar preparados para trabajar en el nivel de fusión y análisis de datos con la ayuda de un software de gestión inteligente como herramienta permanente para la operación de redes de agua potable.
  3. El Modelo de Gestión Integral ha alcanzado sus objetivos, logrando una mejora sostenida de los indicadores estratégicos de la compañía.
  4. En resumen, el Modelo de Gestión Integral de Redes permite mejorar el rendimiento hidráulico de la red, disminuir las interrupciones de suministro y asegurar las sustentabilidad de las instalaciones en el tiempo.

## Slide 46
Porcentajes
¡ MUCHAS GRACIAS !
¿PREGUNTAS? ¿CONSULTAS?
gmurillo@esval.cl